## Slide 1: Enquêtes SENS [Nom des camps/Zones d’enquête] Région, Pays - Période
Formation des enquêteurs
[LIEU, DATES]
[LOGO PARTENAIRES]

## Slide 2: Session 1 : Anthropométrie
  Le poids
  La taille/longueur
  Le Périmètre Brachial (PB)
  Les œdèmes bilatéraux

## Slide 3: Qu’est-ce que l’anthropométrie ?

## Slide 4: Qu’est-ce que l’anthropométrie ? Réponse
  L'anthropométrie est l'étude et la technique de mesure du corps humain
  Elle est utilisée pour mesurer et surveiller l'état nutritionnel d'un individu ou d'un groupe de population

## Slide 5: Groupes Cibles

## Slide 6: Quels sont les groupes de population les plus ciblés dans les enquêtes anthropométriques ?

## Slide 7: Groupes cibles - Anthropométrie
Enfants 6-59 mois
  Les plus vulnérables face à un stress nutritionnel
  L'état nutritionnel des enfants indique la gravité de la situation pour l’ensemble de la population
  En période de croissance
  Particulièrement vulnérables face aux maladies et aux situations de pénurie alimentaire
  Plus facile à mesurer (équipement moins volumineux, possibilité de les déshabiller)
  Généralement à la maison
  Partenaires habitués à ce type de données et à une réponse appropriée
  Beaucoup d'expertise dans les enquêtes pour ce groupe d'âge
  Indicateurs et mesures anthropométriques internationalement reconnus
Femmes 15-49 ans
  Pour des raisons biologiques et sociales, également considérées comme étant les plus vulnérables de la population

## Slide 8: Le Poids

## Slide 9: Mesure du Poids : Balance Digitale
Deux méthodes de mesure d’un enfant à l'aide d'une balance électronique :
Directe : L’enfant se mesure lui-même
  Les enfants capables de se tenir debout peuvent être pesés en se tenant debout sur la balance
Indirecte : L’enfant est mesuré dans les bras d'un adulte (“double pesée”)
  Bébés / Jeunes enfants incapables de se tenir debout
  Enfants trop faibles pour se tenir debout
  Enfants handicapés
  Enfants agités qui ne restent pas debout

## Slide 10: Comment peser correctement ?
  Placer la balance sur une surface dure et plane et à l’ombre ou à l’intérieur
  Appuyez sur l’interrupteur On/Off, situé sur le côté droit de l'écran, et le mettre sur la position «1»
  La balance dispose également d'un bouton «Start» sur le devant de l’appareil
  Sur l’affichage apparaisse successivement : “SECA”, “8.8.8.8.8” et  La balance est prête

## Slide 11
Toujours expliquer la procédure à la mère de l’enfant ou à la personne en charge de l’enfant.
Placer la balance sur une surface dure et plane. Mettre en marche la balance.
S’il y a plus d’un enfant éligible dans un ménage, toujours peser le plus âgé ou le plus en confiance en premier.
Enlevez les vêtements de l'enfant. L’enfant doit toujours être pesé nu.
Demandez à la mère de faire face à la balance et de se pencher afin d’avoir ses yeux au niveau des yeux de l’enfant.
Demander à l’enfant de monter sur la balance, de se tenir immobile, et de regarder droit devant en direction de sa mère.
Une fois que le poids s’affiche (le poids ne clignote plus sur l’écran), enregistrer la mesure.
Le Mesureur lit à voix haute le poids. Le Chef d’équipe répète le poids à voix haute afin de confirmer, et enregistre la mesure dans le questionnaire.
La Pesée Directe

## Slide 12
Expliquer la procédure à la mère de l’enfant ou à la personne en charge de l’enfant.
Placer la balance sur une surface dure et plane. Mettre en marche la balance.
S’il y a plus d’un enfant éligible dans un ménage, toujours peser le plus âgé ou le plus en confiance en premier.
Enlevez les vêtements de l'enfant. L’enfant doit toujours être pesé nu.
Demander à la mère de l’enfant ou à la personne en charge de l’enfant ou à l’Assistant mesureur de monter sur la balance.
Une fois que le poids s’affiche, la mère de l’enfant, ou la personne en charge de l’enfant, ou l’Assistant mesureur reste sur la balance.
La Pesée Indirecte (Double-Pesée) (1/2)

## Slide 13
Le Mesureur appuie sur le bouton “2-en-1” (pour remettre la balance à “zéro”)  Attendre jusqu’à ce l’affichage indique .
Remettre l’enfant à la personne sur la balance. L'enfant doit être tenu face à la personne et doit rester immobile. Le poids de l’enfant s’affiche.
Le Mesureur lit a haute voix le poids. Le Chef d’équipe répète le poids à voix haute afin de confirmer, et enregistre la mesure dans le questionnaire.
La Pesée Indirecte (Double-Pesée) (2/2)

## Slide 14: Rôles
Mesureur
  Prend la mesure
Assistant
  S’agenouille en face de l’enfant
  S’assure que les pieds de l’enfant sont entièrement sur la balance et que l’enfant regarde droit devant lui (pas vers le bas)
  Lors de la double-pesée, l’assistant s’assure que l’enfant est correctement porté et qu’il se tient immobile
Chef d’équipe
  Enregistre la mesure du poids dans le questionnaire

## Slide 15: Dire les mesures à voix haute
Mesureur : LIRE
Assistant : ÉCOUTER
Chef d’équipe : RÉPÉTER ET ENREGISTRER

## Slide 16: Erreurs communes
Les enfants ne sont pas pesés complètement nus
La balance n’affiche pas “0.00” avant que l’enfant ne monte sur la balance (la balance n’est pas droite)
Cela peut également se produire lors d'une double pesée lorsque la mère monte sur la balance et que la balance n'a pas été remise à «0.00» avant de lui remettre l’enfant
L’enfant ne reste pas immobile pendant la mesure du poids
La mère descend de la balance une fois que son propre poids s’affiche, et avant que l’on ne lui remette l’enfant dans les bras

## Slide 17: Mesure du Poids
  La balance doit être calibrée chaque matin à l’aide d’un poids étalon
  Toujours expliquer la procédure à la mère de l’enfant
  L’enfant doit toujours être pesé complètement nu
   Demander la permission de déshabiller l’enfant
  Enregistrer le poids en kilogrammes au 100g près (1 chiffre après la virgule)

## Slide 18: Les vêtements
Tous les enfants doivent toujours être mesurés sans vêtement
Il est très important que toutes les équipes pèsent les enfants de la même manière
Si, et seulement si, la mère/la personne en charge de l’enfant refuse catégoriquement de déshabiller l’enfant, le poids pourra être mesuré avec des vêtements légers
Le chef d’équipe enregistrera “Oui” à la question sur les vêtements dans le questionnaire enfant
Notes: La variable « CLOTHES » est une variable SENS optionnelle. Se référer au Module 2 Anthropométrie et Santé pour de plus amples informations.

## Slide 19: La Taille / Longueur

## Slide 20: Comment mesurer la taille ?
  Pour les enfants de moins de 87,0 cm, la taille sera mesurée avec la toise en position couchée
  Pour les enfants de 87,0 cm ou plus, la taille (= la longueur) sera mesurée avec la toise en position debout

## Slide 21
Mesure de la Longueur (<87,0 cm) (1/3)

## Slide 22
Placer la toise horizontalement sur une surface solide et plane.
L’Assistant se met à genoux derrière la base de la toise.
Avec l’aide de la mère, allonger l’enfant sur la toise avec les pieds du côté du curseur.
Demander à la mère de s’agenouiller tout près de l’autre côté de la toise, faisant face au Mesureur, afin que l’enfant reste calme.
L’Assistant met ses mains autour des oreilles de l’enfant et place la tête de l’enfant contre la base de la toise de sorte que l’enfant regarde vers le haut.
La ligne de vision de l’enfant doit être perpendiculaire au sol. La tête de l’Assistant doit se trouver au-dessus de la tête de l’enfant. L’Assistant regarde droit dans les yeux de l’enfant.
Mesure de la Longueur (<87,0 cm) (2/3)

## Slide 23
S’assurer que l’enfant est allongé au centre de la toise et que son corps est droit.
Le Mesureur place sa main gauche sur les genoux de l’enfant afin de maintenir fermement les jambes contre la toise. Sa main droite pousse le curseur contre les pieds de l’enfant.
Le Mesureur et l’Assistant vérifient la position de l’enfant  Répéter toute étape nécessaire.
Lorsque la position de l’enfant est correcte, le Mesureur annonce à voix haute la mesure en centimètre, au millimètre près (0,1 cm).
Le Chef d’équipe répète la mesure à voix haute, et l’enregistre dans le questionnaire.
Mesure de la Longueur (<87,0 cm) (3/3)

## Slide 24: Rôles
Mesureur
  S’agenouille à côté des pieds de l’enfant, à sa droite
  Place la main gauche sur les genoux de l'enfant pour s’assurer que les jambes restent droites
  S’assure que les pieds sont à plats contre le curseur
  Prend la mesure
Assistant
  S'agenouille pour être au niveau de la tête de l'enfant
  Maintient doucement mais fermement les deux côtés de la tête de l'enfant et s'assure que l'enfant regarde droit vers le ciel
Chef d’équipe
  Enregistre la mesure de la taille dans le questionnaire

## Slide 25
Mesure de la Taille (≥87,0 cm) (1/3)

## Slide 26
Placer la toise sur une surface solide et plane, contre un mur, une table ou un arbre. S’assurer que la toise ne bouge pas.
Demander à la mère de retirer les chaussures de l’enfant, ainsi que les foulards et coiffures qui pourraient interférer avec la mesure de la taille. Demander à la mère d’emmener l’enfant vers la toise, et de s’agenouiller en face de l’enfant.
L’Assistant se met à genoux du côté droit de l’enfant.
L’Assistant rassemble les pieds de l’enfant au centre de la toise  Les talons doivent être contre la toise.
L’Assistant met sa main droite au niveau des chevilles de l’enfant, et sa main gauche au niveau des genoux de l’enfant  Les jambes de l’enfant sont tendues, les talons et les mollets sont contre la toise.
L’Assistant indique au Mesureur quand la position des pieds et des jambes est correcte.
Mesure de la Taille (≥87,0 cm) (2/3)

## Slide 27
Le Mesureur se met sur son genoux droit à gauche de l’enfant et dit à l’enfant de regarder droit devant lui en direction de sa mère  S’assurer que la ligne de vision de l’enfant est parallèle au sol.
Le Mesureur met sa main gauche ouverte sous le menton de l’enfant (ne pas couvrir la bouche ou les oreilles de l’enfant).
Le Mesureur s’assure que les épaules de l’enfant sont au même niveau, que les bras sont le long du corps et que l’arrière de la tête, les omoplates et les fesses touchent la toise.
Avec sa main droite, le Mesureur fait descendre le curseur sur la tête de l’enfant.
Le Mesureur et l’Assistant vérifient la position de l’enfant  Répéter toute étape nécessaire.
Lorsque la position de l’enfant est correcte, le Mesureur annonce à voix haute la mesure en centimètre, au millimètre près (0,1 cm).
Le Chef d’équipe répète la mesure à voix haute, et l’enregistre dans le questionnaire.
Mesure de la Taille (≥87,0 cm) (3/3)

## Slide 28: Dire les mesures à voix haute
Mesureur : LIRE
Assistant : ÉCOUTER
Chef d’équipe : RÉPÉTER ET ENREGISTRER

## Slide 29: Rôles
Mesureur
  S'agenouille à côté de la tête de l'enfant, à droite de l'enfant
  Sa main gauche tient doucement mais fermement la mâchoire de l'enfant et il s'assure que l'enfant regarde droit devant lui
  Vérifie que les talons, les mollets, les fesses, les épaules et la tête touchent l’arrière de la toise
  Sa main droite abaisse lentement le curseur de manière à toucher la tête de l'enfant
  Prend la mesure

## Slide 30: Rôles
Assistant
  S'agenouille à côté des pieds de l'enfant à gauche
  Place sa main droite sur les chevilles et sa main gauche sur les genoux pour s’assurer que les deux jambes se touchent entre elles et que les mollets touchent l'arrière de la toise
Chef d’équipe
  Enregistre la mesure de la taille dans le questionnaire

## Slide 31: Erreurs communes
La mesure de la taille en position debout est plus facile que la mesure de la taille en position couchée. La longueur est plus difficile à mesurer que la taille
Erreurs communes lors de la mesure de la longueur
  Orteils fléchis
  Genoux fléchis
  Tête qui ne touche pas la base de la toise
Erreurs communes lors de la mesure de la taille
  Corps de l’enfant qui penche d’un côté
  Talons qui ne touchent pas la toise
  Bras non étendus le long du corps

## Slide 32: Mesure de la taille
La toise doit être vérifiée visuellement chaque matin (ruban, plateau, curseur) et calibrée à l’aide d’un bâton étalon de 110,0 cm
Toujours expliquer la procédure à la mère de l’enfant
Demander à la mère de retirer les chaussures de l’enfant, ainsi que les foulards et coiffures qui pourraient interférer avec la mesure de la taille
Vérifier la position de l’enfant  Répéter toute étape nécessaire
Enregistrer la taille en centimètres au millimètre près (1 chiffre après la virgule)

## Slide 33: Le Périmètre Brachial (PB)

## Slide 34: Mesure du PB
Vérifier quotidiennement la qualité du ruban PB (plis, courbures)
 Le ruban PB doit être changé tous les 2-3 jours
Toujours expliquer la procédure à la mère de l’enfant
Mesure la quantité de tissu mou dans le bras, reflète la densité musculaire
Mesure prise sur le bras gauche
Le PB est mesuré en millimètre

## Slide 35: Ruban PB
Faire passer l’extrémité du ruban à travers le petit trou. Lire la mesure dans le grand trou (fenêtre)
Lire la mesure du PB ici
Faire passer l’extrémité du ruban PB ici
Mettre la pointe de l’épaule ici

## Slide 36: Mesure du PB (1/3)

## Slide 37
Expliquer la procédure à la mère ou à la personne responsable de l’enfant.
Si possible, l’enfant doit se tenir debout, de profil par rapport au Mesureur.
Plier le bras gauche à 90 degrés par rapport au corps.
Placer le ruban PB le long du bras et identifier le milieu  Ce point se situe entre la pointe de l’épaule et le coude.
Marquer ce point avec un crayon.
Laisser pendre le bras gauche le long du corps.
Placer la fenêtre du ruban PB (0 cm) au niveau du point marqué au crayon.
Mesure du PB (2/3)

## Slide 38
Tout en maintenant le ruban PB avec la main gauche, enrouler le ruban PB autour du bras avec la main droite.
Faire passer l’extrémité du ruban PB dans le petit trou du ruban, sans perdre le point marqué au crayon.
Tirer sur le ruban PB jusqu'à ce qu‘il s'ajuste parfaitement autour du bras (le ruban doit être ni trop serré, ni trop relâché).
Le Mesureur lit la mesure au niveau de la fenêtre du ruban PB en millimètre, et au millimètre près.
Le Chef d’équipe répète la mesure à voix haute, et l’enregistre dans le questionnaire.
Mesure du PB (3/3)

## Slide 39: Dire les mesures à voix haute
Mesureur : LIRE
Assistant : ÉCOUTER
Chef d’équipe : RÉPÉTER ET ENREGISTRER

## Slide 40: Erreurs communes
Mesurer le PB sur le bras droit
Estimer (au lieu de mesurer) le milieu du bras
Le ruban PB est plié lors de l’identification du milieu du bras
La mesure du milieu du bras n’est pas faite entre la pointe de l’épaule et la pointe du coude
Le ruban PB est trop serré autour du bras
Le ruban PB n’est pas assez serré autour du bras (trop lâche)
Lecture non précise de la mesure (au millimètre près)

## Slide 41: Les Œdèmes Bilatéraux

## Slide 42: Les Œdèmes Bilatéraux (1/3)
Les œdèmes résultent d’une accumulation ou d’un excès de liquide extracellulaire dans le corps dû à des déficiences nutritionnelles sévères
Les œdèmes doivent être présents sur les 2 pieds  Œdèmes bilatéraux
Si le corps de l'enfant apparaît gonflé, demandez à la mère si le gonflement a commencé par les pieds. Si le gonflement n’a pas commencé par les pieds, ce ne sont pas des œdèmes bilatéraux

## Slide 43
Décrire la procédure d'évaluation des œdèmes à la mère et demander à l'enfant de s'asseoir sur une chaise ou sur les genoux de sa mère.
Maintenir les pieds de l'enfant avec les deux mains en même temps.
Appliquer une pression avec le pouce sur le dessus des deux pieds, en même temps. Il n’est pas nécessaire d’appliquer une forte pression.
Garder la pression pendant environ 3 secondes (Compter doucement 1001, 1002, 1003).
Relâcher les deux pieds et évaluer si l'empreinte des pouces reste pendant quelques secondes sur le dessus des deux pieds.
Les Œdèmes Bilatéraux (2/3)

## Slide 44: Diagnostique des Œdèmes Bilatéraux: Test du godet

## Slide 45: Les Œdèmes Bilatéraux (3/3)
Les œdèmes ne sont pas fréquents
Erreurs fréquentes  Attention à la mauvaise classification des enfants œdémateux
Le chef d'équipe doit confirmer l'œdème avec le superviseur (photo)
Les œdèmes bilatéraux sont un signe de malnutrition aigue sévère (remplir un formulaire de référence)

## Slide 46: Erreurs communes
Evaluation de la présence des œdèmes bilatéraux sur un seul pied
Pression des pouces trop forte causant une douleur inutile à l’enfant
Les pouces exercent une pression au mauvais endroit du pied
 Pression sur le dessus du pied

## Slide 47: Conseils pour la mesure des enfants
S’il y a plus d’un enfant éligible dans un ménage, mesurer le moins « difficile » en premier
Toujours expliquer la procédure à la mère, et demander l’autorisation pour déshabiller l’enfant
Pour éviter que les balances ne bougent lorsqu'elles sont placées sur un sol irrégulier, elles doivent être posées sur une planche en bois

## Slide 48: Exercice: Trouver les erreurs

## Slide 49
Notes: Notes for trainers:
The position of the assistant’s hands are inappropriate. The hands should be cupped over ears and the head of the child should be against the base of the board.
The measurer’s hand is supposed to be on the child’s knees.
The measurer is supposed to push the foot piece against the child’s feet.
The measurer is supposed to be placed in parallel to the foot piece.
49

## Slide 50
Notes: Notes for trainers:
The surveyor is only checking one foot for edema.
50

## Slide 51
Notes: Notes for trainers:
The MUAC tape is too loose.
51

## Slide 52
52
Notes: Notes for trainers:
The measurer is trying to find the mid point on the upper arm of the child without having the child’s arm bent at 90 degrees.
52

## Slide 53
Notes: Notes for trainers:
The surveyor’s hand is placed on the child’s mouth.
53

## Slide 54
54
Notes: Notes for trainers:
The position of the feet is inappropriate. The soles of the feet are supposed to be flat against the footpiece. Also, the hands of the measurer should be placed on the child’s knees.
54

## Slide 55
Notes: 55

## Slide 56
Notes: 56

## Slide 57
Notes: 57

## Slide 58: Questions ? Discussion

## Slide 59: MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
[LOGO PARTENAIRES]