## Slide 1: Enquêtes SENS [Nom des camps/Zones d’enquête] Région, Pays - Période
Formation des enquêteurs
[LIEU, DATES]
[LOGO PARTENAIRES]

## Slide 2: Session 4
  Standardisation de l’équipement anthropométrique
  Description et organisation du test de standardisation

## Slide 3: Pour assurer une haute qualité des données anthropométriques…
Standardisation du matériel anthropométrique
  Chaque jour d’enquête avant de commencer la collecte des données anthropométriques
Standardisation des enquêteurs

## Slide 4: Standardisation du matériel anthropométrique

## Slide 5: Standardisation de l’équipement (1/3)
S’assurer que l’équipement anthropométrique fonctionne correctement et qu’il n’est pas abimé
Avant le test de standardisation  Identifier chaque outil anthropométrique à l’aide d’un numéro unique
  Balances #1, #2,…
  Toises #1, #2,…
  Rubans PB

## Slide 6: Standardisation de l’équipement (2/3)
Chaque jour avant la collecte des données, testez la précision de tous les équipements utilisés
Mesurer chaque toise avec un bâton en bois de 110,0 cm
Vérifier l’exactitude de chaque balance avec un poids étalon, deux fois de suite
Changer de ruban PB tous les 2-3 jours

## Slide 7: Standardisation de l’équipement (3/3)
Noter chaque jour les résultats du calibrage des outils anthropométriques sur la fiche de contrôle assurance-qualité pour l’anthropométrie
Si un outil est cassé, abîmé ou inutilisable, noter les détails dans la colonne « Remarques » et remplacer immédiatement l’outil
Les superviseurs doivent toujours avoir en leur possession du matériel anthropométrique supplémentaire pour un remplacement immédiat en cas de problèmes
Si un outil se trouve hors de marche, le chef d’équipe doit avertir immédiatement le superviseur afin de remplacer le plus rapidement possible l’outil défectueux
Notes: La fiche de contrôle assurance-qualité pour l’anthropométrie est disponible au niveau de l’Outil 4 du Module 2 Anthropométrie et Santé SENS

## Slide 8: La fiche de contrôle assurance-qualité pour l’anthropométrie
Notes: La fiche de contrôle assurance-qualité pour l’anthropométrie est disponible au niveau de l’Outil 4 du Module 2 Anthropométrie et Santé SENS

## Slide 9: Organisation du Test de Standardisation

## Slide 10: Test de standardisation - Objectifs
Evaluer la PRECISION et l’EXACTITUDE des mesures effectuées par chaque enquêteur
Pour mieux comprendre les défis liés à la prise de mesures anthropométriques
La pratique rend parfait !

## Slide 11: Précision vs. Exactitude (1/2)
  Obtention de résultats similaires au cours de mesures répétées (peuvent être exacts ou non)
  Obtention de résultats proches de la valeur vraie au cours de mesures répétées
Précision = Constance
Exactitude = Validité

## Slide 12: Précision vs. Exactitude (2/2)
Faible Exactitude Faible Précision
Faible Exactitude Haute Précision
Haute Exactitude
Faible Précision
Haute Exactitude
Haute Précision

## Slide 13: Test de standardisation - Principes
Chaque enquêteur mesure 10 enfants de 18-59 mois, à deux reprises, avec un intervalle de temps entre les 1ères et les 2èmes mesures
Le superviseur observe comment les mesures anthropométriques sont prises
Les mesures prises par chaque enquêteur sont comparées aux mesures prises par le superviseur (valeurs de référence)
Les résultats sont analysés au sein du logiciel ENA pour SMART

## Slide 14: Organisation du test
Endroit spacieux et ombragé
10 enfants en bonne santé âgés entre 18 et 59 mois
Chacune des stations de mesure contient : une toise, une balance et un ruban PB
Chaque enfant doit rester avec sa mère au niveau d’une des stations de mesures. Chaque enfant a un identifiant unique allant de 1 à 10
Les enquêteurs sont regroupés en binôme. Chacun effectue les mesures à tour de rôle. Chaque enquêteur a un identifiant unique
Il ne doit y avoir qu’un seul binôme d’enquêteurs par enfant au même moment
Il est interdit de parler entre binômes d’enquêteurs au cours du test
Chaque stand : 1 couple enfant/mère, 1 balance, 1 toise & 1 ruban PB

## Slide 15: Déroulement du test (1/2)
Personne de référence : La personne de référence pèse et mesure attentivement chacun des 10 enfants, sans permettre aux équipes de voir ses valeurs
1er Tour : Chaque binôme commence avec un enfant différent / un stand différent. Le 1er mesureur du binôme mesure l’enfant et enregistre les résultats pour la 1ère mesure. Il continue au stand suivant avec un nouvel enfant
Une fois les mesures terminées et enregistrées pour les 10 enfants pour le 1er mesureur, le 2nd mesureur du binôme prend à son tour les mesures des 10 mêmes enfants
Pause : Une fois que les 10 enfants ont tous été mesurés une fois par tous les mesureurs, les binômes et les enfants prennent une pause
2ème Tour : Le processus est répété en entier après la pause

## Slide 16: Déroulement du test (2/2)

## Slide 17: Questions ? Discussion

## Slide 18: MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
[LOGO PARTENAIRES]