RFQ 2019-127,

Annex A - Specification of requested windows and doors / Додаток А – Технічні характеристики вікон та дверей

- Окно ПВХ в комплекте (подоконник + отлив)1380*1960 (глухое)

Количество – 1 шт.

Металлопластиковая конструкция

Профиль – S300(3-камерный), белый, монтажная глубина – 58 мм.

Серая резина, армир – стандартный 1.2мм.

Стеклопакет-энергосберерегающий. однокамерный(4-16-4і).

Подоконник – 250мм, белый – 1380 мм – 1 шт

Отлив - оцинкованный, белый 120 мм – 1380мм – 1 шт

- Окно ПВХ в комплекте(подоконник+отлив)2300*2030

Общее количество – 14шт.

Необходимое количество – 6 шт.

Необходимое количество – 8 шт.

Металлопластиковая конструкция

Профиль – S300 (3-камерный), белый ,монтажная глубина – 58 мм.

Серая резина, армир – стандартный 1.2мм.

Стеклопакет – энергосберегающий. однокамерный(4-16-4і).

Подоконник – 250мм, белый – 2300 мм – 14 шт

Отлив – оцинкованный, белый –120 мм – 2300 мм –14 шт

- Окно ПВХ в комплекте(подоконник+отлив) 950*1700

Общее количество – 5шт.

Необходимое количество – 4 шт.

Необходимое количество – 1 шт.

Металлопластиковая конструкция

Профиль – S300(3-камерный), белый ,монтажная глубина – 58 мм.

Серая резина. армир – стандартный 1.2мм.

Стеклопакет – энергосберегающий, однокамерный (4-16-4і).

Подоконник – 250мм, белый – 950 мм – 5 шт..

Отлив – оцинкованный, белый 120 мм –950мм – 5 шт.

- Окно ПВХ в комплекте(подоконник+отлив)2300мм*2030мм

Общее количество – 9 шт.

Необходимое количество – 6 шт.

Необходимое количество – 3 шт.

Металлопластиковая конструкция

Профиль –S300(3-камерный), белый, монтажная глубина – 58 мм.

Серая резина, армир – стандартный 1.2мм.

Стеклопакет – энергосберегающий, однокамерный (4-16-4і).

Подоконник –250мм, белый – 2300 мм – 9 шт

Отлив – оцинкований белый 120мм – 2300 мм – 9 шт.

- Окно ПВХ в комплекте(подоконник+отлив)1240*1700(поворотно-откидное)

Общее количество – 1 шт.

Металлопластиковая конструкция (поворотное с импостом)

Профиль –S300 (3-камерный), белый, монтажная глубина – 58 мм.

Серая резина, армир – стандартный 1.2мм,

Фурнитура (обязательно указать х-ки или бренд).

Стеклопакет – энергосберегающий. однокамерный (4-16-4і).

Подоконник – 250мм, белый –1240 мм – 1 шт

Отлив – оцинкованный, белый 120 мм –1240 мм –1 шт.

- Окно ПВХ в комплекте (подоконник+отлив)1240*1700 (поворотно-откидное)

Общее количество – 2 шт.

Металлопластиковая конструкция (поворотное с импостом)

Профиль – S300 (3-камерный), белый, монтажная глубина – 58 мм.

Серая резина.армир – стандартный 1.2мм.

Фурнитура (обязательно указать х-ки или бренд).

Стеклопакет – энергосберегающий, однокамерный (4-16-4і).

Подоконник – 250мм, белый – 1420 мм – 2 шт

Отлив – оцинкованный, белый 120мм –1420 мм – 2 шт.

- Дверной блок металлопластиковый (1000*2100 см)

Общее количество – 3 шт

Межкомнатная дверь.

Профиль – S500 (5-камер),белый.

Монтажная глубина –60 мм.

Серая резина. Армир – квадратный 1.2 мм.

Порог – теплый 20 мм, алюминиевый.

Стеклопакет – энергосберегающий, однокамерный(4-16-4і).

Сендвич-панель белая 24 мм.

Замок – D25, 3 петли (обязательно указать х-ки или бренд)

- Окно ПВХ в комплекте (подоконник+отлив)1380*1960 (поворотно-откидное)

Общее количество – 2 шт

Металлопластиковая конструкция (поворотное с импостом)

Профиль – S300(3-камерный), белый, монтажная глубина – 58 мм.

Серая резина, армир – стандартный 1.2мм.

Фурнитура (обязательно указать х-ки или бренд).

Стеклопакет – энергосберегающий, однокамерный(4-16-4і).

Подоконник – 250 мм, белый – 1380 мм – 2 шт

Отлив – оцинкованный, белый 120мм – 1380 мм – 2 шт.

- Окно ПВХ в комплекте(подоконник+отлив)2030мм*2030мм

Общее количество – 14 шт.

Необходимое количество – 12 шт.

Необходимое количество – 2 шт.

Металлопластиковая конструкция

Профиль – S300 (3-камерный), белый, монтажная глубина – 58 мм.

Серая резина. армир – стандартный 1.2мм.

Стеклопакет – энергосберегающий. однокамерный (4-16-4і).

Подоконник – 250мм, белый – 2030 мм – 14 шт.

Отлив – оцинкованный, белый –20мм –2030 мм –14 шт.