ДОДАТОК А – Послуги з технічного обслуговування автомобілів УВКБ ООН

в м. Луганськ

До Запрошення до участі у тендері RFQ 2020-112

А.	СПЕЦИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ

Тендерні пропозиції повинні підтверджувати можливість надання наведених нижче послуг, мати 5 тонний підйомник. Пропозиції повинні надаватись на всі Лоти одночасно:

- три (3) броньованих автомобіля Toyota Land Cruiser 200:

- DP 209 010 - TOYOTA LAND CRUISER 200 рік виробництва – 2012, VIN – JTMHV09J8C4084842

- DP 209 018 - TOYOTA LAND CRUISER 200 рік виробництва – 2014, VIN – JTMHV09J5E4137676

- DP 209 021 - TOYOTA LAND CRUISER 200 рік виробництва – 2014, VIN – JTMHV09J2F4159085

- Один (1) легковий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado (GDJ150L-GKTEYX):

- D 209 045 - TOYOTA LAND CRUISER PRADO, рік виробництва – 2019, VIN – JTEBR3FJ70K159145

- Один (1) легковий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado (TRJ50L-GKPEK):

- D 209 013 - TOYOTA LAND CRUISER PRADO, рік виробництва – 2014, VIN – JTEBX9FJ90K210377

Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado (TRJ50L-GKPEK) буде замінений на новий Toyota Land Cruiser Prado (GDJ150L-GKTEYX). Цінову пропозицію на ТО А, B, C, D просимо надати для обох типів.

В середньому, кожен автомобіль в рік має нижче вказаний показник пробігу:

- (броньовані) TOYOTA LAND CRUISER 200 – 35 000 км.

- TOYOTA LAND CRUISER PRADO – 25 000 км.

(I) Типи технічного обслуговування (TOYOTA LAND CRUISER 200):

1)      Проміжне ТО  - тип A (кожні 5 000 км):

- діагностика електрики та загального стану автомобіля

- зміна мастила  в двигуні внутрішнього згоряння

- діагностика ходової частини

- змащування карданного валу

- заміна фільтра салону

- заміна повітряного фільтра

- розвал-сходження.

2)      ТО середнього обсягу  - тип B (кожні 10 000 км):

-      діагностика електрики та загального стану автомобіля

- зміна мастила  в двигуні внутрішнього згоряння

- діагностика ходової частини

- змащування карданного валу

- заміна фільтра салону

- заміна повітряного фільтра

- розвал-сходження

- заміна масляного фільтра

- заміна паливного фільтра.

3)    ТО повного обсягу – тип C (кожні 30 000 км):

- діагностика електрики та загального стану автомобіля

- зміна мастила  в двигуні внутрішнього згоряння

- діагностика ходової частини

- змащування карданного валу

- заміна фільтра салону

- заміна повітряного фільтра

- розвал-сходження

- заміна масляного фільтра

- заміна паливного фільтра

- зміна мастила  в редукторі

- зміна мастила  в розподільній коробці

- заміна гальмівної рідини.

4)    Кожні 90 000 км – тип D.

- діагностика електрики та загального стану автомобіля

- зміна мастила  в двигуні внутрішнього згоряння

- діагностика ходової частини

- змащування карданного валу

- заміна фільтра салону

- заміна повітряного фільтра

- розвал-сходження

- заміна масляного фільтра

- заміна паливного фільтра

- зміна мастила  в редукторі

- зміна мастила  в розподільній коробці

- заміна гальмівної рідини

- заміна мастила в коробці передач.

Графік ТО:

Тип A обслуговування – on 5,000 км;

Тип B обслуговування – on 10,000 км;

Тип A обслуговування – on 15,000 км;

Тип B обслуговування – on 20,000 км;

Тип A обслуговування – on 25,000 км;

Тип C обслуговування – on 30,000 км;

Тип A обслуговування – on 35,000 км;

Тип B обслуговування – on 40,000 км;

Тип A обслуговування – on 45,000 км;

Тип B обслуговування – on 50,000 км;

Тип A обслуговування – on 55,000 км;

Тип C обслуговування – on 60,000 км;

Тип A обслуговування – on 65,000 км;

Тип B обслуговування – on 70,000 км;

Тип A обслуговування – on 75,000 км;

Тип B обслуговування – on 80,000 км;

Тип A обслуговування – on 85,000 км;

Тип D обслуговування – on 90,000 км;

Тип A обслуговування – on 95,000 км;

тощо.

(III) Шино-монтажні роботи для обох видів автіомобілей за необхідністю;

Просимо надати перелік найпоширеніших шино-монтажних робіт для кожного лоту з запропонованими цінами (перелік повинен бути якомога ширший).

(IV) Ремонт корпусу автомобілів за необхідністю;

Просимо надати перелік найпоширеніших ремонтних робіт по корпусу для кожного лоту з запропонованими цінами (перелік повинен бути якомога ширший).

(V) Ремонт двигуна, електрообладнання та запчастини за необхідністю;

Просимо надати перелік найпоширеніших запчастин, ремонтних робіт по двигуну, електрообладнанню для кожного лоту з запропонованими цінами (перелік повинен бути якомога ширший).

| Toyota Land Cruiser Prado | Ціна грн без ПДВ |
| --- | --- |
| Генератор |  |
| Редуктор заднього моста |  |
| Редуктор переднього моста |  |
| Амортизатор задній |  |
| Тяга стабілізатора поперечної стійкості передньої підвіски |  |
| Тяга стабілізатора поперечної стійкості задньої підвіски |  |
| Рейка рульова в зборі |  |
| Насос ГУР |  |
| Скоба заднього гальмівного супорта |  |
| Опора переднього амортизатора |  |
| Коробка передач в зборі АКПШ |  |
| Подушки кузова, комплект |  |
| Двірник лобового скла |  |
| Перевірка кріплення капасного колеса |  |
| Рокіровка колес |  |
| Освітлювальне обладнання - перевірити / закріпити / відрегулювати |  |
| Перевірка електроспоживачів і вимикачів |  |
| Перевірка стану АКБ |  |
| Ремонт системи охолодження / обігрівача |  |
| Вакуумирование і заправка системи кондиціонування |  |
| Перевірка роботи і змащування замків дверей |  |
| Заміна приводного ременя |  |
| Перевірка паливного бака, паливопроводу і клапана |  |
| Перевірка рульового колеса (з'єднання і люфт) |  |
| Перевірка / ремонт рамних кронштейнів |  |
| Перевірка стану подушок кузова |  |
| Діагностика рульової рейки |  |
| Смазка напрямних супортів |  |
| Профілактика задніх барабанних гальм |  |
| Ручне гальмо – регулювання |  |
| Амортизатор передній |  |
| Опора амортизаційної стійки передньої |  |
| Сайлентблоки переднього амортизатора, к-кт |  |
| Важіль верхній лівий / правий передньої осі |  |
| Важіль нижній лівий / правий задньої осі |  |
| Відбійник передньої підвіски |  |
| Опора амортизатора заднього |  |
| Пружина передня |  |
| Пружина задня |  |
| Втулки переднього стабілізатора |  |
| Втулки заднього стабілізатора |  |
| Втулки тяги заднего стабілізатора, к-кт |  |
| Тяга стабілізатора передня права |  |
| Тяга стабілізатора передня ліва |  |
| Тяга стабілізатора задня права |  |
| Тяга стабілізатора задня ліва |  |
| Амортизатор задній лівий/ правий |  |
| Підшипник ступиці задній правий/ лівий |  |
| Втулки заднього стабілізатора |  |
| Важіль задній поздовжній верхній |  |
| Важіль задній поздовжній нижній |  |
| Карданний вал задній |  |
| Хрестовина карданного валу |  |
| Карданний вал передній |  |
| Диск гальмівний передній |  |
| Диск гальмівний задній |  |
| Колодки ручного гальма (барабанні) |  |
| Трос ручного гальма, к-кт |  |
| Вихлопна труба |  |
| Супорт гальмівний передній |  |
| Супорт гальмівний задній |  |
| Ремонт корпусу |
| Вартість нормо-години роботи (додати рядки, якщо відрізняються за типом робіт) |  |
| Зварювальні роботи, грн/нормо-годин |  |
| Фарбування капоту |  |
| Фарбування даху |  |
| Фарбування інших елементів (крило, бампер, двері,…) |  |
| Монтаж – демонтаж бамперу |  |
| Монтаж – демонтаж крила |  |
| Монтаж – демонтаж фари |  |
| Монтаж – демонтаж капота |  |
| Поклійка наружної реклами |  |
| Ремонт системи охолодження |  |
| Кріплення передньої решітки радіатора |  |
| Ремонт підкрилків |  |
| Ремонт ПТФ |  |
| Продувка інтеркуллера |  |
| Зняття та установка переднього редуктора |  |
| Монтаж – демонтаж петлі капота |  |
| Ремонт колеса |  |
| Комп’ютерна діагностика |  |
| Зняття та установка захисту ДВЗ |  |
| Ремонт електрообладнання |
| Ремонт електрики |  |
| Шиномонтажні роботи |
| Зняття та установка колеса |  |
| Шиномонтаж |  |
| Балансування колеса |  |
| Toyota Land Cruiser 200, броньований | Ціна грн без ПДВ |
| Генератор |  |
| Редуктор заднього моста |  |
| Редуктор переднього моста |  |
| Рейка рульова в зборі |  |
| Насос ГУР |  |
| Коробка передач в зборі АКПШ |  |
| Подушки кузова, комплект |  |
| Двірник лобового скла, к-кт |  |
| Перевірка кріплення капасного колеса |  |
| Рокіровка колес |  |
| Освітлювальне обладнання - перевірити / закріпити / відрегулювати |  |
| Перевірка електроспоживачів і вимикачів |  |
| Перевірка стану АКБ |  |
| Ремонт системи охолодження / обігрівача |  |
| Вакуумирование і заправка системи кондиціонування |  |
| Перевірка роботи і змащування замків дверей |  |
| Заміна приводного ременя |  |
| Перевірка паливного бака, паливопроводу і клапана |  |
| Перевірка рульового колеса (з'єднання і люфт) |  |
| Перевірка / ремонт рамних кронштейнів |  |
| Перевірка стану подушок кузова |  |
| Діагностика рульової рейки |  |
| Смазка напрямних супортів |  |
| Профілактика задніх барабанних гальм |  |
| Ручне гальмо – регулювання |  |
| Важіль верхній лівий / правий передньої осі |  |
| Важіль нижній лівий / правий задньої осі |  |
| Відбійник передньої підвіски, к-кт |  |
| Опора амортизатора заднього |  |
| Підшипник ступиці задній |  |
| Важіль задній поздовжній верхній |  |
| Важіль задній поздовжній нижній |  |
| Карданний вал задній |  |
| Хрестовина карданного валу |  |
| Карданний вал передній |  |
| Колодки ручного гальма (барабанні) |  |
| Трос ручного гальма |  |
| Вихлопна труба |  |
| Ремонт корпусу |
| Вартість нормо-години роботи (додати рядки, якщо відрізняються за типом робіт) |  |
| Зварювальні роботи, грн/нормо-годин |  |
| Фарбування капоту |  |
| Фарбування даху |  |
| Фарбування інших елементів (крило, бампер, двері,…) |  |
| Монтаж – демонтаж бамперу |  |
| Монтаж – демонтаж крила |  |
| Монтаж – демонтаж фари |  |
| Монтаж – демонтаж капота |  |
| Поклійка наружної реклами |  |
| Ремонт системи охолодження |  |
| Кріплення передньої решітки радіатора |  |
| Ремонт підкрилків |  |
| Ремонт ПТФ |  |
| Продувка інтеркуллера |  |
| Зняття та установка переднього редуктора |  |
| Монтаж – демонтаж петлі капота |  |
| Ремонт колеса |  |
| Комп’ютерна діагностика |  |
| Зняття та установка захисту ДВЗ |  |
| Ремонт електрообладнання |
| Ремонт електрики |  |
| Шиномонтажні роботи |
| Зняття та установка колеса |  |
| Шиномонтаж |  |
| Балансування колеса |  |