(неофіційний переклад)

ДОДАТОК A - Специфікація

до Запрошення Представництва УВКБ ООН до участі в тендері ITB 2021-02

на закупівлю та постачання будівельних матеріалів у населенні пункти Донецької області, на територіях яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, з метою відбудови (ремонту) 90 пошкоджених приватних будинків

- ОРІЕНТОВНА КІЛЬКІСТЬ ТА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

Тендерні пропозиції повинні підтверджувати можливість постачання згідно встановленої Специфікації наведеної нижче кількості продукції згідно лотів (пропозиція може бути надана та оцінена за окремий лот, або за усі лоти):

| № | Найменування продукції | Специфікація | Од. Виміру | Орієнтовна потреба |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот 1. Будівельні матеріали |
| 1 | Шиферні листи безазбестові 8-хвильовi | Розміри: 1130х1750мм Матеріал: Цемент без азбесту (відповідає європейським стандартам якості) Рифлення: Відповідність ГОСТ 30340-95 | лист | 4291 |
| 2 | Руберойд | Розмір: 1х15м Вага 1 м2 матеріалу: не менше 1,5 кг Основа: склопластик Розривна міцність на розрив, не менше: 294 год Поглинання води протягом 24 годин, вага, не більше: 1,50% Температурна гнучкість на бруску R = 25 мм: Не вище: -5 градусів. Теплостійкість, щонайменше: 85 градусів Потенційний термін експлуатації: 10 років + Водонепроникний при тиску 0,001 МПа протягом 72 годин: абсолютно Сертифікати: Гігієнічні, пожежні та радіаційні Сертифікат відповідності: УкрСЕПРО | рулон | 514 |
| 3 | Коник оцинкований | Розмір: 200х200х2000мм | м.п. | 736 |
| 4 | Цвяхи шиферні | 120 мм | кг | 493 |
| 5 | Цвяхи будівельні | 3х70 мм | кг | 150 |
| 6 | Цвяхи будівельні | 5х120 мм | кг | 49 |
| 7 | Цвяхи будівельні | 100 мм | кг | 83 |
| 8 | Цвяхи будівельні | 200 мм | кг | 15 |
| Лот 2. Пиломатеріали |
| 1 | Дошка обрізна 25х100х4500 мм | Переріз:25х100х4500 мм Матеріал: сосна або ялина, щільність P <0,5 г / см3 Якість сушіння / вологість%: CAT III / не більше 15% З антибактеріальною обробкою Розмір відхилення, відповідний ГОСТ 25346-89: IT (13-17) Сумісний з радіологічним контролем Вміст Cs-137 Bq / кг: не більше 740 Активність Cs-137 Bq / кг: не більше 5 Клас міцності: C 24 відповідно До M B B 52001 Свідоцтво про походження, Фітосанітарна довідка, Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо застосованого антисептика | шт | 13309 |
| 2 | Брус 70х100х4500 мм | Переріз: 70х100х4500 мм Матеріал: сосна або ялина, щільність P <0,5 г / см3 Якість сушіння / вологість%: CAT III / не більше 15% З антибактеріальною обробкою Розмір відхилення, відповідний ГОСТ 25346-89: IT (13-17) Сумісний з радіологічним контролем Вміст Cs-137 Bq / кг: не більше 740 Активність Cs-137Bq / кг: не більше 5 Клас міцності: C 24 відповідно До M B B 52001 Свідоцтво про походження, Фітосанітарна довідка, Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо застосованого антисептика | шт | 421 |
| 3 | Брус 70х150х4500 мм | Переріз: 70х150х4500 мм Матеріал: сосна або ялина, щільність P <0,5 г / см3 Якість сушіння / вологість%: CAT III / не більше 15% З антибактеріальною обробкою Розмір відхилення, відповідний ГОСТ 25346-89: IT (13-17) Сумісний з радіологічним контролем Вміст Cs-137 Bq / кг: не більше 740 Активність Cs-137Bq / кг: не більше 5 Клас міцності: C 24 відповідно До M B B 52001 Свідоцтво про походження, Фітосанітарна довідка, Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо застосованого антисептика | шт | 456 |
| 4 | Брус 100*200*4500 мм | Переріз: 100х200х4500 мм Матеріал: сосна або ялина, щільність P <0,5 г / см3 Якість сушіння / вологість%: CAT III / не більше 15% З антибактеріальною обробкою Розмір відхилення, відповідний ГОСТ 25346-89: IT (13-17) Сумісний з радіологічним контролем Вміст Cs-137 Bq / кг: не більше 740 Активність Cs-137Bq / кг: не більше 5 Клас міцності: C 24 відповідно До M B B 52001 Свідоцтво про походження, Фітосанітарна довідка, Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо застосованого антисептика | шт | 102 |

З метою реалізації проекту УВКБ ООН з відбудови пошкоджених приватних будинків у населенних пунктах Донецької області, на території  яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, від постачальника вимагається запропонувати базову ціну матеріалів за умовами постачання - DAP місто Донецьк та додатково вказати ціну доставки матеріалів, по тарифу тонна/км, за маршрутом: з міста Донецьк у будь-який інший населений пункт Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Кінцевий пункт доставки буде визначено у кожному окремому замовлені УВКБ ООН на постачання матеріалів.

| Лот 3, Мелопластикові вікна/двері (включно з установкою) |
| --- |
| 1 | Склопакет | Однокамерний 4-16 (24) - 4 полірування М-1 | м2 | 9.6022 |
| 2 | Вікно двостулкове | 1-глухе, 1 відкривання + провітрювання, профіль трикамерний, монтажна глибина від 58 мм., Фурнітура - поворотно-відкидна, скління- однокамерний склопакет, полірування М-1 | м2 | 375.4236 |
| 3 | Вікно тристулкове | 2-глухих, 1 відкривання + провітрювання, профіль трикамерний, монтажна глибина від 58 мм., Фурнітура - поворотно-відкидна, скління- однокамерний склопакет, полірування М-1 |  |  |
| 4 | Вікно одностулкове | Відкривання + провітрювання, профіль трикамерний, монтажна глибина від 58 мм., Фурнітура - поворотно-відкидна, скління - однокамерний склопакет, полірування М-1 |  |  |
| 5 | Вікно одностулкове глухе | Профіль трикамерний, монтажна глибина від 58 мм., скління- однокамерний склопакет, полірування М-1 |  |  |
| 6 | Двері балконні одинарні | Профіль трикамерний, монтажна глибина від 58 мм., скління- однокамерний склопакет, полірування М-1 |  |  |
| 7 | Дошки підвіконні | ПВХ, білий колір, з ламінованим покриттям | м | 87.774 |
| 8 | Відплив віконний | Відплив-оцинкований, пофарбований, білий | м | 67.102 |
| 9 | Сталь листова оцинкована | Товщина: 0,45 | м2 | 51.9 |

Додатково до Лоту №3: другою обов'язковою умовою тендеру є постачання металопластикових вікон/дверей тільки включно з установкою, тому від учасників торгів вимагається запропонувати базову ціну постачання - DAP місто Донецьк включно з установкою, та ціну доставки матеріалів, за тарифом м3/км, за маршрутом: з міста Донецьк у будь-який інший населений пункт Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Будь ласка, зверніть увагу, що кількість матеріалів заявлена для того, щоб учасники торгів мали уявлення про прогнозовані потреби. Це не є зобов'язанням УВКБ ООН замовити вище зазначену кількість товарів. Кількість може змінюватись і буде залежати від фактичних потреб та наявних коштів, шляхом надання окремих замовлень згідно Рамкового Договору. У зв’язку з цим, просимо надавати ціни, що будуть актуальні незалежно від обсягу замовлених товарів.

В - УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

Учасник тендеру повинен надати опис упаковки для транспортування та визначення пакувальної одиниці (ПО). Кількість предметів в кожній ПО повинна бути стандартною і разом з вагою, об'ємом ПО і обладнанням, необхідним для її вантажопереробки, повинна бути чітко вказана в технічній пропозиції. Кожна ПО повинна мати маркування із зазначенням її вмісту, а також номера замовлення.

С – МОЖЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ

Учасник тендеру повинен вказати свій річний обсяг виробництва. Виробнича потужність буде порівнюватися і вимірюватись проти пропозиції з найвищою продуктивністю.

Учасник тендеру повинен вказати наявний запас продукції, готової для негайного відвантаження і час доставки. Також час, необхідний для виготовлення повного обсягу і зазначеної кількості має бути чітко зазначений.

D – ГАРАНТІЯ

Учасник тендеру повинен вказати гарантійний термін на матеріали та роботи. Мінімальний допустимий гарантійний термін – 12 місяців.

Постачальник може отримати замовлення на поставку усієї замовленої продукції або її частини у населені пункти Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Зверніть увагу, що дані регіони постачання можуть бути не вичерпними. Додаткові пункти доставки можуть буnи узгоджені протягом дії Договору.