(неофіційний переклад)

ДОДАТОК A - Специфікація до UKRKI/RFQ/2021-134

НА ЗАКУПІВЛЮ ВИРОБІВ ІЗ ДЕРЕВИНИ З МЕТОЮ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ (ВПО)

- КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Тендерні пропозиції повинні підтверджувати можливість постачання наведеної нижче кількості продукції:

| № | Найменування | Розміри | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вироби з деревини | 25 х 100 х 4500 мм | шт | 10,000 |
|  |  | 100 х 200 х 4500 мм | шт | 71 |

В - СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

Тендерні пропозиції повинні відповідати специфікаціям продукції, які наведена нижче:

Вироби із деревини

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Матеріал | Сосна або ялина, щільність P<0.5 (г/см3) |
| Якість сушки / вологість % | КАТ III / не більше 15% |
| Клас міцності / Стандарт | Для виробів з деревини 25 х 100 х 4500 mm: Клас C27 згідно МГ В 52001 Для решти виробів з деревини: Клас C24 згідно МГ В 52001 |
| Сорт | Сорт 1: 100 х 200 х 4500 мм Сорт 2: 25 х 100 х 4500 мм |
| Антибактеріальна обробка | Так |
| Відхилення розмірів (по квалітету) відповідний ГОСТ 25346-89 | IT (13-17) |
| Відповідність вимогам радіологічного контролю / сертифікат | так |
| Нормативний вміст CS-137 Бк/кг – не більше | 740 |
| Активність CS-137 Бк/кг – не більше | 5 |
| Сертифікат походження деревини та виготовлених з неї матеріалів | так |
| Фітосанітарний сертифікат, виданий державною ветеринарною та фітосанітарною службою України | так |
| Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на застосований антисептичний засіб | так |
| Термін постачання обсягу продукції, що зазначений в цьому документі | Не більше 14 календарних днів |

C - УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

Учасник тендеру повинен надати опис упаковки для транспортування та визначення пакувальної одиниці (ПО). Кількість предметів в кожній ПО повинна бути стандартною і разом з вагою, об'ємом ПО і обладнанням, необхідним для її вантажопереробки, повинна бути чітко вказана в технічній пропозиції.