ДОДАТОК A – Специфікація до № UKRKI/ RFQ / 2021-139

на разову закупівлю електро гольфкарів для проєктів УВКБ ООН в Україні

- СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № | Характеристики | Вимоги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип двигуна | Електричний | шт | 2 |
|  | Потужність двигуна | Мінімум 4 кВт |  |  |
|  | Кількість місць | 4 (3 пасажири + 1 водій) |  |  |
|  | Максимальна швидкість, км/год | Мінімум 25 км/год |  |  |
|  | Максимальний вертикальний ухил підйому, % | Мінімум 25 % |  |  |
|  | Радіус розвороту | Максимум 4 метри |  |  |
|  | Пробіг на повній зарядці, км | Мінімум 70 км |  |  |
|  | Джерело живлення | 220/230 В |  |  |
|  | Температурний режим роботи | мін -15˚C, макс +30˚C |  |  |
|  | Відстань до землі | Мінімум 110 мм |  |  |
|  | Тип акумулятора | Акумулятор, який не потребує обслуговування |  |  |
|  | Рік виробництва | не пізніше 2018 року |  |  |
|  | Зарядний пристрій для заряджання через електромережу |  |  |

- ДОДАТКОВІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

- комплект зимових шин для кожного електро гольфкару (загалом два комплекти);

- комплект шин для кожного електро гольфкару (загалом два комплекти);

- два запасні акумулятори підвищеної ємності для використання в холодну пору року для кожного електро гольфкару (загалом чотири акумулятори).

- УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

Учасник тендеру повинен описати пропоновану упаковку для транспортування та визначити пакувальну одиницю (ПО). Кількість предметів у кожному ПО має бути стандартизовано, і ця інформація має бути чітко вказана у технічній пропозиції разом із вагою, обсягом та обладнанням, необхідним для транспортування. На кожній ПО має бути етикетка із зазначенням вмісту та номером замовлення на постачання.

E- ДЕМОНСТРАЦІЙНЕ ЗОБРАЖЕННЯ