ДОДАТОК А до ЗЦП UKRKI / RFQ / 2022-161

ЩОДО УКЛАДАННЯ РАМКОВОГО ДОГОВОРУ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ, ПОСТАЧАННЯ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ТА ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ FORD TRANSIT УВКБ ООН

А.	СПЕЦИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ

Тендерні пропозиції повинні підтверджувати можливість надання наведених нижче послуг. УВКБ ООН має необхідність у сервісному обслуговуванні та ремонті наступних автомобілів:

- Дев’ять (9) автомобілів FORD, TRANSIT MINIBUS, TRANSIT-350-L2-H2, Diesel, 2.0 TDCI, EURO 6, 9 Seats, MT, LHD, 20

з наступними номерами кузовів:

WF0KXXTTRKNY27772

WF0KXXTTRKNY27776

WF0KXXTTRKNY27777

WF0KXXTTRKNY27778

WF0KXXTTRKNY27783

WF0KXXTTRKNY31087

WF0KXXTTRKNY31089

WF0KXXTTRKNY31091

WF0KXXTTRKNY34423

- рік випуску – 2021 рік;

- розрахунковий пробіг на рік – 10 000 км.

Загальні вимоги:

- Постачальник призначає менеджера, який буде вести замовлення УВКБ ООН

- Постачальник повинен у письмовій формі (електронний лист) погоджувати будь-які додаткові роботи та витрати з УВКБ ООН та отримати письмову згоду УВКБ ООН перед їх виконанням

- Вартість технічного обслуговування в залежності від типу:

Вимога

Тип A обслуговування – кожні 5 000 км: перевірка рівню мастила, охолоджувальної рідини, рідини для очищувачів лобового скла діагностика загального стану автомобіля: електрики, системи керування, гальмівної системи, системи кондиціювання зміна мастила в двигуні внутрішнього згоряння діагностика ходової частини змащування карданного валу заміна масляного фільтра заміна фільтра салону (за необхідністю) заміна повітряного фільтра (за необхідністю) заміна паливного фільтра (за необхідністю) розвал-сходження

Тип B обслуговування – кожні 15 000 км: перевірка рівню мастила, охолоджувальної рідини, гальмівної рідини, рідини для очищувачів лобового скла діагностика загального стану автомобіля: електрики, системи керування, гальмівної системи, системи кондиціювання перевірка рівня мастила в коробці передач (долити за необхідністю) зміна мастила в двигуні внутрішнього згоряння діагностика ходової частини змащування карданного валу заміна масляного фільтра заміна фільтра салону заміна повітряного фільтра заміна паливного фільтра розвал-сходження

Тип С обслуговування – кожні 30 000 км: перевірка рівню мастила, охолоджувальної рідини, гальмівної рідини, рідини для очищувачів лобового скла діагностика загального стану автомобіля: електрики, системи керування, гальмівної системи, системи кондиціювання перевірка рівня мастила в коробці передач (долити за необхідністю) зміна мастила в двигуні внутрішнього згоряння діагностика ходової частини заміна фільтра салону заміна масляного фільтра заміна повітряного фільтра заміна паливного фільтра розвал-сходження заміна гальмівної рідини

Тип D обслуговування – кожні 60 000 км: перевірка рівню мастила, охолоджувальної рідини, гальмівної рідини, рідини для очищувачів лобового скла діагностика загального стану автомобіля: електрики, системи керування, гальмівної системи, системи кондиціювання перевірка привідного ременю навісних агрегатів та комплекту роликів зміна мастила в двигуні внутрішнього згоряння діагностика ходової частини змащування карданного валу заміна фільтра салону заміна масляного фільтра заміна повітряного фільтра заміна паливного фільтра розвал-сходження заміна охолоджуючої рідини радіатора заміна гальмівної рідини заміна мастила в коробці передач

(II) Шиномонтажні роботи:

Вимога

Основні шиномонтажні роботи на один автомобіль за 4 колеса

(IІІ) Ремонт корпусу автомобілів:

Вимога

Вартість нормо-години на відновлювальний ремонт кузову автомобіля

(ІV) Ремонт двигуна, електрообладнання та основні запчастини:

Перелік додаткових послуг

Діагностика, чистка та антибактеріальна обробка системи кондиціювання

Перевірка електроспоживачів і вимикачів

Перевірка стану АКБ

Вакуумування і заправка системи кондиціонування

Продувка інтеркуллера

Очищення системи кондиціювання

Комп’ютерна діагностика

Балансування колеса

Експрес-мийка авто

Комплексна мийка авто (салон, кузов)